B E G R Ü N D U N G

2. Änderung des Bebauungsplanes "Sommerleite II"

in Unterrodach, Markt Marktrodach

Aufstellungsbeschluss:			26.06.2017

Flächennutzungsplan: 			genehmigt

Genehmigungsbehörde:		Landratsamt Kronach

Vorhabenträger:				Markt Marktrodach

Kirchplatz 3

96364 Marktrodach

Entwurfsverfasser:			HTS-Plan GmbH

Stöhrstraße 51

96317 Kronach

aufgestellt:					Kronach, 27.09.2017

geändert:					Kronach, 09.04.2018

1.	 Grundlagen und Planungsverlauf

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Marktrodach hat in seiner Sitzung am 26.06.2017 die Änderung und die Erweiterung des Bebauungsplanes "Sommerleite II" um die Grundstücke Fl.-Nr. 642/3 und Fl.-Nr. 645, Gemarkung Unterrodach beschlossen.

Die Erweiterung des Plangebietes ist durch die örtliche Nachfrage nach verfügbarem Bauland begründet. Somit findet eine geordnete bauliche Entwicklung statt.

Die vorgesehene Fläche wird als Wohnbaufläche - Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß §9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §4 BauNVO ausgewiesen.

Da durch die  Änderung und Ergänzung des ursprünglichen Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, findet das 'Vereinfachte Verfahren' gemäß §13 BauGB bzw.§13b BauGB Anwendung.

Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung in der Fassung vom 27.09.2017 wurde gemäß §13 Abs.2 Satz 2 BauGB in der Zeit vom 29.01.2018 bis 05.03.2018 öffentlich ausgelegt. Im gleichen Zeitraum erfolgte die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §13 Abs.2 Satz 3 BauGB. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in der Sitzung des Marktgemeinderates am 26.03.2018 gebilligt und die Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes beschlossen.

2.	Beschaffenheit und Lage des Plangebietes

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Unterrodach. Es umfasst die Grund-

stücke 642/3 und 645 in der Gemarkung Unterrodach und hat eine Fläche von 2.168 m².

Begrenzt wird es

im Norden							(Flurst. 642)		Grünland

im Osten und SO von der bebauten

Ortslage - Wohngebiet "Sommerleite I" 		(Flurst. 638/ 41;

und der Anliegerstraße "Schützenstraße"	 Flurst. 638/47)

im Süden							(Flurst. 660)		Grünland

und im Westen 						(Flurst. 586)		Grünland

Das Gelände fällt von NW nach SO um ca. 5,00 m ab (364 üNN auf 359 üNN).

Größere Geländesprünge, wie Böschungen o.ä. sind nicht vorhanden. Im Planungsgebiet liegen Schichten der Trias vor, vorwiegend ist jedoch Muschelkalk zu finden.

Das Baugebiet liegt weder in einer Wasserschutzzone noch in einem Überschwemmungsgebiet. Ein kartiertes Biotope nach Art.13d BayNatSchG (Nr. 5734-1039-004 - Gehölzkomplex bei Unterrodach, 'Hecke naturnah') grenzt im Nordwesten an.

Die geplanten Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf das bestehende Biotop.

Mit Beeinträchtigungen durch die direkt angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist zu rechnen. Geräusch-, Geruchs- und Staubimmissionen aus der Bewirtschaftung der Flächen können nicht ausgeschlossen werden.

3.	Geplante bauliche Nutzung

Das im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung erfasste Gebiet hat eine Größe von

2168 m².

Die Flächen des Geltungsbereiches teilen sich wie folgt auf:

Nettobauland (WA)					1.835 m² 	=	84,6 %

Grünflächen

privater Grünstreifen 				  164 m²	=	  7,6 %

Verkehrsflächen

Erschließungsfläche					  169 m²	=	  7,8 %

gesamt							2.168 m²	=      100,0 %

Das Plangebiet wird als ‚Allgemeines Wohngebiet’ (WA) ausgewiesen.

Innerhalb der Baugrenze soll ein frei stehendes Einzelhaus errichtet werden. Angestrebt wird eine ortstypische Bauweise (siehe örtliche Bauvorschriften und Gestaltungsfestsetzungen !) wie in den angrenzenden Bauflächen.

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf zwei festgesetzt. Es besteht die Möglichkeit sowohl Gebäude mit 2 Vollgeschossen , als auch mit einem Vollgeschoss und ausgebautem Dachgeschoss zu errichten.

Festsetzungen bezüglich der Traufhöhen wurden in den ‚Verbindlichen Festsetzungen’ ebenso getroffen, wie die Festlegung der Erdgeschossfußbodenoberkante. Diese darf hangseitig maximal 0,30 m über dem natürlichen Geländeniveau liegen. So kann ein übermäßiges Herausragen von Gebäude verhindert werden.

Weiterhin wurde festgelegt, pro Baugrundstück mind. 2 Stellplätze für Kraftfahrzeuge (Garage, Carport oder freier Stellplatz ) herzustellen.

Ausnutzungsdaten:

Für die untere Auslastungsgrenze wurde angenommen, dass bei 2 Vollgeschossen

je 1 Wohneinheit entsteht. Als obere Grenze wird von je 2 Wohneinheiten ausgegangen.

4.	Maßnahmen zur Grüngestaltung und Landschaftspflege

Im Südwestlichen Bereich des Plangebietes wurde ein privater Grünstreifen mit einer Breite von 5,00 m vorgesehen. Dieser ist mit standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen und zu pflegen.

Geeignet Gehölze sind hierfür beispielsweise:

-	Straucharten für Flächenpflanzungen und Hecken

(Pflanzqualität Str, 2xv., 60-100 cm)

Cornus sanguinea 		Roter Hartriegel

Corylus avellane			Hasel

Prunus spinosa			Schlehe

Rosa canina			Hundsrose

Sambucus nigra			Schwarzer Holunder

Viburnum Lantana		Wolliger Schneeball

5.	Umweltprüfung, Umweltbericht

Auf die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 wird entsprechend §13 Abs.3 verzichtet. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §3 Abs.1 und §4 Abs.1 BauGB wird gemäß §13 Abs.2 Satz1 BauGB abgesehen.

6.	Vorgesehene Erschließung

6.1	Verkehr

Das im Bebauungsplan vorgesehene Areal wird durch die Anliegerstraße "Schützenstraße" von Südosten erschlossen. Hier erfolgt eine Erweiterung in norwestlicher Richtung und die Ausweisung einer Erschließungsfläche.

6.2	Abwässer

Die Abwasserbeseitigung soll im Mischsystem über eine Anschlussleitung innerhalb des bereits vorhandenen Kanal in der „Schützenstraße“erfolgen. Dieser leitet die anfallenden Abwässer zur zentralen, vollbiologischen Kläranlage des Marktes Marktrodach.

6.3	Wasserversorgung

Zuständig für die Wasserversorgung ist der Zweckverband WV Rodach Gruppe.

Die Anbindung des Plangebietes an das Trinkwassernetz soll ebenfalls über die „Schützenstraße“ aus erfolgen. Druck und Dargebot sind ausreichend um das Plangebiet mit Trinkwasser versorgen zu können.

6.4	Brandschutz

Die Bereitstellung von Feuerlöschwasser wird durch das öffentliche Trinkwassernetz sichergestellt. Dabei muss für den Geltungsbereich des Plangebietes maximal die Löschwassermenge von 48 m³/h für den Brandgrundschutz entsprechend des DVGW-Regelwerkes, Arbeitsblatt W405, zur Verfügung stehen. Der Feuerschutz erfolgt durch den Unterflurhydranten im Kreuzungsbereich "Schützenstraße"/ "Blumenstraße" (siehe Planeintrag). Rettungswege und Bewegungsflächen für die Feuerwehr werden entsprechend den baurechtlichen Vorschriften und DIN-Normen hergestellt.

6.5	Sonstige Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Die Marktgemeinde Marktrodach wird durch die Bayernwerk AG mit Strom versorgt. Durch die Deutsche Telekom wird der Anschluss an das öffentliche Fernsprechnetz sichergestellt. Die Erdgasversorgung erfolgt durch die EON Bayern AG. Der Anschluss für Kabelfernsehen wird durch die Kabel Bayern AG gewährleistet.

Die Abfuhr fester Abfallstoffe ist zentral geregelt und erfolgt im Auftrag des Landkreises Kronach.

7.	Kosten der öffentlichen Erschließung

Aus der Verwirklichung des Planes entstehen folgende Kosten :

1.	Straßenbau

Erschließungsfläche	169 m²	a’    150,00 €	25.350,00 €

2.	Straßenbeleuchtung

Straßenlampen	1 St.	a’ 2.000,00 €	2.000,00 €

3.	Wasserversorgung

Hauptleitung	35 m	a’    250,00 €	8.750,00 €

Grundstücksanschlüsse	1 Stk.	a’ 1.000,00 €	1.000,00 €

4.	Abwasserbeseitigung

Hauptkanal	35 m	a’    350,00 €	12.250,00 €

Grundstücksanschlüsse	1 Stk.	a’    800,00 €	800,00 €

50.150,00 €

Planungskosten									11.000,00 €

Nebenkosten										     500,00 €

61.650,00 €

zzgl. 19 % MWSt.	11.713,50 €

73.363,50 €

Gesamtkosten gerundet:								         73.400,00 €

Die Kostentragung wird in einem städtebaulichen Vertrag nach §11 BauGB geregelt.

8.	Träger öffentlicher Belange

8.1	Landratsamt Kronach			Güterstraße 18			93617 Kronach

8.2	Kreisbrandinspektor

Herr Harald Schnappauf			Wiesenstraße 16			96367 Tschirn

8.3	Bayrisches Landesamt für

Denkmalpflege,

Referat Bauleitplanung			Hofgraben 4				80539 München